Załącznik A do Załącznika nr 1 -	Opis techniczny oferowanych urządzeń

Opis techniczny oferowanych urządzeń

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej i sieciowej”, nr postępowania: ZZ.2111.361.2019.RST [AMCE]

w zakresie:

Szczegółowa specyfikacja techniczna w zakresie wszystkich zaoferowanych elementów (Sprzętu i oprogramowania), niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

UWAGA:

- Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę kolumna lit. D pt.: „Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca)”, w sposób, umożliwiający Zamawiającemu identyfikację i weryfikację w sposób jednoznaczny wszystkich zaoferowanych elementów

- W przypadku zaoferowania rozwiązania dedykowanego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółową konfigurację parametrów technicznych

- Zamawiający informuje, że wymóg osiągnięcia w testach PassMark wymaganego wyniku dla każdego z procesorów powinien znajdować się w tabeli wydajności pobranej ze strony  http://www.cpubenchmark.net

Tom II: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ):

[Opis techniczny oferowanych urządzeń stanowi treść oferty i tym samym nie podlega uzupełnieniu w toku postępowania przetargowego].

| Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wymaganych odnośnie serwera maszyn wirtualnych ( wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Producent |  |
| Model i nazwa |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. [A] | Nazwa parametru [B] | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego [C] | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca, wskazując wszystkie wartości Wymagane przez Zamawiającego w kolumnie C) [D] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
| 2 | Procesor | liczba rdzeni każdego z procesorów minimum 14. Każdy z zaoferowanych procesorów musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 19 800 punktów (Average CPU Mark), wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów pobranej ze strony http://www.cpubenchmark.net. Sumaryczna MOC OBLICZENIOWA musi wynosić minimum 1070 GFlops | Oferowany typ/model procesora: …………….. Wynik testu Passmark CPU Mark: …………….. MOC OBLICZENIOWA GFlops wynosi: …………….. |
| 3 | Pamięć RAM | Minimum 512 GB DDR4 RDIMM/LRDIMM. Pamięć z mechanizmem korekcji błędów. Pamięć RAM musi działać z maksymalną PRZEPUSTOWOŚCIĄ przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów. | MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ WYNOSI ………………. |
| 4 | Dyski | Minimum 4 szt. wyposażone w port SATA/SAS 6Gb Minimum 800 GB pojemności każdy dyski typu SSD o wytrzymałości wedle specyfikacji producenta > 5PB zapisywanych danych odczyt oraz zapis sekwencyjny odpowiednio powyżej 500 MB/s i 450 MB/s wymienne podczas pracy (Hot-Plug) skonfigurowane fabrycznie w RAID5 |  |
| 5 | Kontroler dysków | Obsługujący dyski SATA 6Gb oraz SAS 12Gb Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Obsługujący przynajmniej 16 dysków Wyposażony w co najmniej 1GB pamięci podręcznej |  |
| 6 | Porty Komunikacyjne | Minimum cztery porty ETHERNET 1Gb RJ45 minimum cztery porty ETHERNET 10Gb SFP+ każdy z wkładkami SFP+ MM LC |  |
| 7 | Zasilanie, chłodzenie i obudowa | Redundantny (1+1) system zasilnia AC 230V wymienny podczas pracy serwera System chłodzenia redundantny i wymienny podczas pracy Obudowa serwerowa typu RACK Obudowa oferująca możliwość instalacji co najmniej 8 dysków twardych Hot-Plug |  |
| 8 | Zarządzanie | Karta zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperaturze itd), szyfrowane połączenie (TLSv1.2) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika przez kontrolery domen AD/LDAP, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym oraz przeglądania historii poboru prądu przez serwer. |  |
| 9 | System operacyjny | Nie wymagany Udostępnione serwery muszą znajdować się na liście urządzeń certyfikowanych dla systemu operacyjnego RHEL 7 oraz VMARE vSphere 6.5 będącego w posiadaniu Zamawiającego |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, gwarancja realizowana w trybie następny dzień roboczy (NBD) dodatkową opcją wymaganą wraz z gwarancja jest usługa zachowania dysku twardego (KYHD) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |

| Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wymaganych odnośnie serwera DATA-NODE dla Hadoopa ( wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Producent |  |
| Model i nazwa |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. [A] | Nazwa parametru [B] | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego [C] | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca, wskazując wszystkie wartości Wymagane przez Zamawiającego w kolumnie C) [D] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
| 2 | Procesor | liczba rdzeni każdego z procesorów minimum 12. Każdy z zaoferowanych procesorów musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15 900 punktów (Average CPU Mark), wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów pobranej ze strony http://www.cpubenchmark.net. Sumaryczna MOC OBLICZENIOWA musi wynosić minimum 840 GFlops | Oferowany typ/model procesora: …………….. Wynik testu Passmark CPU Mark: …………….. MOC OBLICZENIOWA GFlops wynosi: …………….. |
| 3 | Pamięć RAM | Min. 256 GB DDR4 RDIMM / LRDIMM. Pamięć z mechanizmem korekcji błędów. Pamięć RAM musi działać z maksymalną PRZEPUSTOWOŚCIĄ przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów. | MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ WYNOSI ………………. |
| 4 | Dyski systemowe | Minimum 2 szt. wyposażone w port SATA/SAS 6Gb Minimum 800 GB pojemności każdy dyski typu SSD o wytrzymałości wedle specyfikacji producenta > 5PB zapisywanych danych odczyt oraz zapis sekwencyjny odpowiednio powyżej 500 MB/s i 450 MB/s wymienne podczas pracy (Hot-Plug) skonfigurowane fabrycznie w RAID1 |  |
| 5 | Dyski do przechowywana danych | minimum 12 szt. o łącznej pojemności przynajmniej 120 TB wyposażone w port SAS 12Gb wymienne podczas pracy (Hot-Plug) skonfigurowane fabrycznie w JBOD |  |
| 6 | Kontroler dysków | Obsługujący dyski SATA 6Gb oraz SAS 12Gb Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Obsługujący przynajmniej 16 dysków Wyposażony w co najmniej 1GB pamięci podręcznej |  |
| 7 | Porty Komunikacyjne | Minimum cztery porty ETHERNET 1Gb RJ45 minimum cztery porty ETHERNET 10Gb SFP+ każdy z wkładkami SFP+ MM LC |  |
| 8 | Zasilanie, chłodzenie i obudowa | Redundantny (1+1) system zasilnia AC 230V wymienny podczas pracy serwera System chłodzenia redundantny i wymienny podczas pracy Obudowa serwerowa typu RACK Obudowa oferująca możliwość instalacji co najmniej 14 dysków twardych Hot-Plug |  |
| 9 | Zarządzanie | Karta zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperaturze itd), szyfrowane połączenie (TLSv1.2) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika przez kontrolery domen AD/LDAP, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym oraz przeglądania historii poboru prądu przez serwer. |  |
| 10 | System operacyjny | Nie wymagany Udostępnione serwery muszą znajdować się na liście urządzeń certyfikowanych dla systemu operacyjnego RHEL 7 będącego w posiadaniu Zamawiającego |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, gwarancja realizowana w trybie następny dzień roboczy (NBD) dodatkową opcją wymaganą wraz z gwarancja jest usługa zachowania dysku twardego (KYHD) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |

| Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wymaganych odnośnie serwera NAME-NODE dla Hadoopa ( wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Producent |  |
| Model i nazwa |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. [A] | Nazwa parametru [B] | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego [C] | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca, wskazując wszystkie wartości Wymagane przez Zamawiającego w kolumnie C) [D] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba procesorów | Minimum 2 |  |
| 2 | Procesor | liczba rdzeni każdego z procesorów minimum 12. Każdy z zaoferowanych procesorów musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 15 900 punktów (Average CPU Mark), wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się w tabeli wydajności procesorów pobranej ze strony http://www.cpubenchmark.net. Sumaryczna MOC OBLICZENIOWA musi wynosić minimum 840 GFlops | Oferowany typ/model procesora: …………….. Wynik testu Passmark CPU Mark: …………….. MOC OBLICZENIOWA GFlops wynosi: …………….. |
| 3 | Pamięć RAM | Min. 256 GB DDR4 RDIMM / LRDIMM. Pamięć z mechanizmem korekcji błędów. Pamięć RAM musi działać z maksymalną PRZEPUSTOWOŚCIĄ przewidzianą przez producenta procesorów możliwą dla zaproponowanej konfiguracji procesorów. | MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ WYNOSI ………………. |
| 4 | Dyski | Minimum 4 szt. wyposażone w port SATA/SAS 6Gb minimum 800 GB pojemności każdy dyski typu SSD o wytrzymałości wedle specyfikacji producenta > 5PB zapisywanych danych odczyt oraz zapis sekwencyjny odpowiednio powyżej 500 MB/s i 450 MB/s wymienne podczas pracy (Hot-Plug) skonfigurowane fabrycznie w RAID5 |  |
| 5 | Kontroler dysków | Obsługujący dyski SATA 6Gb oraz SAS 12Gb Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 Obsługujący przynajmniej 16 dysków Wyposażony w co najmniej 1GB pamięci podręcznej |  |
| 6 | Porty Komunikacyjne | Minimum Cztery lub więcej portów ETHERNET 1Gb RJ45 Minimum Cztery lub więcej portów ETHERNET 10Gb SFP+ każdy z wkładkami SFP+ MM LC |  |
| 7 | Zasilanie, chłodzenie i obudowa | Redundantny (1+1) system zasilnia AC 230V wymienny podczas pracy serwera System chłodzenia redundantny i wymienny podczas pracy Obudowa serwerowa typu RACK Możliwość instalacji co najmniej 14 dysków twardych Hot-Plug wewnątrz serwera bądź w zewnętrznej półce dyskowej |  |
| 8 | Zarządzanie | Karta zarządzania niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, temperaturze itd), szyfrowane połączenie (TLSv1.2) oraz uwierzytelnianie i autoryzację użytkownika przez kontrolery domen AD/LDAP, możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury, możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym oraz przeglądania historii poboru prądu przez serwer. |  |
| 9 | System operacyjny | Nie wymagany Udostępnione serwery muszą znajdować się na liście urządzeń certyfikowanych dla systemu operacyjnego RHEL 7 będącego w posiadaniu Zamawiającego |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, gwarancja realizowana w trybie następny dzień roboczy (NBD) dodatkową opcją wymaganą wraz z gwarancja jest usługa zachowania dysku twardego (KYHD) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące. |  |

| Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wymaganych odnośnie przełącznika 10GB 40-portów ( wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Producent |  |
| Model i nazwa |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. [A] | Nazwa parametru [B] | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego [C] | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca, wskazując wszystkie wartości Wymagane przez Zamawiającego w kolumnie C) [D] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność | API zgodne z API Juniper ex3400 (będącego w posiadaniu Zamawiającego) |  |
| 2 | Porty | Minimum 40 szt. portów ETHERNET 10Gb SFP+ |  |
| 3 | Zasilanie, chłodzenie, obudowa | Redundantny (N+N) i wymienny podczas pracy przełącznika system zasilania Redundantny (N+N) i wymienny podczas pracy przełącznika system chłodzenia Gotowy do montażu w szafie RACK Wentylatory wypychające gorące powietrze ku frontowi switcha Przewody służące do połączenia switchy w jedno urządzenie o długości 1m |  |
| 4 | Wydajność | Backplane speed nie mniej niż: 960 Gbps Przepustowość danych nie mniej niż:1,44 Tbps Przepustowość nie mniej niż: 1,07 Bpps (Bpps – miliard pakietów na sekundę) Pojemność tablicy MAC nie mniej niż: 288 000 |  |
| 5 | Zarządzanie | Zarządzanie poprzez ssh Interfejs do zarządzania 1Gb Możliwość połączenia switchy w jedno urządzenie |  |
| 6 | Funkcjonalność | Możmożliwość łączenie dwóch bądź więcej switchy za pomocą osobnych interfejsów zlokalizowanych z przodu urządzenia o przepustowości nie mniejszej niż 40 Gbps, które działają niezależnie od reszty portów. |  |
| 7 | Zgodność | Poprawna współpraca z oferowanymi serwerami: maszyn wirtualnych, DATA-NODE dla Hadoopa, NAME-NODE dla Hadoopa |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

| Zestawienie minimalnych parametrów technicznych wymaganych odnośnie wkładek do przełączników ( wypełnia Wykonawca) |
| --- |
| Producent |  |
| Model i nazwa |  |
| Rok produkcji |  |

| L.p. [A] | Nazwa parametru [B] | Minimalne wartości wymagane przez Zamawiającego [C] | Wartości oferowane przez Wykonawcę (kolumnę wypełnia Wykonawca, wskazując wszystkie wartości Wymagane przez Zamawiającego w kolumnie C) [D] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ modułu | 10Gb SFP + MM LC |  |
| 2 | Przewody światłowodowe | LC/LC MM Duplex 50/125 OM3 długość 3 metry LC/LC MM Duplex 50/125 OM3 długość 2 metry |  |
| 3 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

__________________ dnia __ __ 2019 roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

# Footnotes

Parametr Procesor - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: liczba rdzeni, oferowany typ/model procesora, wynik testu Passmark, MOC OBLICZENIOWA

Parametr Pamięć RAM - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: oferowana ilość i typ pamięci RAM, pamięć z mechanizmem korekcji błędów, MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ

https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server?sort=sortTitle%20asc&certifications=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux%207&ecosystem=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

Parametr Procesor - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: liczba rdzeni, oferowany typ/model procesora, wynik testu Passmark, MOC OBLICZENIOWA

Parametr Pamięć RAM - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: oferowana ilość i typ pamięci RAM, pamięć z mechanizmem korekcji błędów, MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ

https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server?sort=sortTitle%20asc&certifications=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux%207&ecosystem=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux

Parametr Procesor - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: liczba rdzeni, oferowany typ/model procesora, wynik testu Passmark, MOC OBLICZENIOWA

Parametr Pamięć RAM - Wykonawca w kolumnie D musi wskazać wartości tj.: oferowana ilość i typ pamięci RAM, pamięć z mechanizmem korekcji błędów, MAKSYMALNA PRZEPUSTOWOŚĆ

https://access.redhat.com/ecosystem/search/#/category/Server?sort=sortTitle%20asc&certifications=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux%207&ecosystem=Red%20Hat%20Enterprise%20Linux